## Slide 1
PO CO NAM
maszyny proste?
Teresa Ostropolska-Kurcek

## Slide 2: Spis treści:
Cele operacyjne.
Wprowadzenie: -trochę historii,
-przykłady zastosowań,
-o Archimedesie,
Dźwignia dwustronna:
-co to jest?
-budowa i zastosowanie,
-warunek równowagi,
Dźwignia jednostronna:
-co to jest?
-budowa i zastosowanie,
Kołowrót,
Równia pochyła:
-co to jest?
-jak działa?
Bloki.
Podsumowanie.
Zadania.

## Slide 3
Uczeń wie:
~jakie są rodzaje maszyn prostych,
~jaka jest budowa dźwigni dwustronnej i jednostronnej, równi pochyłej, bloków i kołowrotu,
~jaki jest warunek równowagi dźwigni dwustronnej,
~jaka jest rola maszyn prostych w życiu codziennym i jakie jest ich praktyczne wykorzystanie.
Uczeń umie:
~wskazać maszyny proste w różnych urządzeniach,
~wyjaśnić stwierdzenie, że stosując maszyny proste nie zyskujemy na pracy,
~rozwiązywać zadania z zastosowaniem warunków równowagi dla maszyn prostych.
Cele operacyjne:

## Slide 4: Od najdawniejszych czasów przy wykonywaniu pracy mechanicznej człowiek posługuje się różnymi przedmiotami i przyrządami.W najprostszym przypadku może być w tym celu wykorzystany dostatecznie długi i mocny kij, użyty jako dźwignia.

## Slide 5
dźwigni i innych
maszyn prostych
Zasadę działania
wykorzystywali już
budowniczowie piramid
w starożytnym Egipcie
wiele wiele tysięcy lat temu.

## Slide 6
Prawo równowagi dźwigni zostało odkryte przez Archimedesa w III w.p.n.e
„Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”

## Slide 7
nożyczki
Maszyny proste
obcęgi
klamka
huśtawka
waga
łom
siekiera
nóż
taczka
sekator
kierownica
klucz francuski
dziadek do orzechów
kołowrót
przekładnia
I wiele innych...

## Slide 8: Dźwignia dwustronna
to sztywna belka na którą działają siły po obu stronach osi obrotu

## Slide 9: DŹWIGNIA DWUSTRONNA to sztywna belka, która może obracać się wokół osi obrotu.
Przykłady zastosowania dźwigni dwustronnej:
waga laboratoryjna
huśtawka
nożyczki
sekator
obcęgi

## Slide 10: WARUNEK RÓWNOWAGI DŹWIGNI DWUSTRONNEJ
Iloczyn długości jednego ramienia i wartości siły działającej na to ramię jest równy iloczynowi długości drugiego ramienia i wartości siły działającej na to ramię:
r1 * F1 = r2 * F2

## Slide 11: Dźwignia jednostronna
jest wtedy gdy siły działają po jednej stronie osi obrotu

## Slide 12: DŹWIGNIA JEDNOSTRONNA to sztywna belka, która może obracać się wokół osi obrotu. W odróżnieniu od dźwigni dwustronnej w tym przypadku na belkę działają siły po jednej stronie osi obrotu.
Przykłady zastosowań:
taczka
łom
ręka
podnośnik samochodowy

## Slide 13: Równia pochyła
o wiele łatwiej jest wejść po łagodnym zboczu niż po stromym !!!

## Slide 14: Równia pochyła to nachylona pod pewnym kątem „deska”
Wciągając klocek po równi, działamy mniejszą siłą niż podnosząc go pionowo do góry,
ale pokonujemy dłuższą drogę!

## Slide 15: Kołowrót
służy do podnoszenia i opuszczania ładunku zawieszonego na linie przez nawijanie jej na obracający się wał, napędzany korbą.

## Slide 16: BLOKI
nieruchomy – nie zmienia wartości siły,
Ruchomy – pozwala „zaoszczędzić” na sile.
F
2F

## Slide 17
Maszyny proste nie zmniejszają pracy!
Można ją tylko wykonać,
działając mniejszą siłą
na dłuższej drodze.
Wyznanie !

## Slide 18
Z jaką siłą trzeba obracać korbą kołowrotu, aby wyciągnąć ze studni wiadro z wodą o masie 10 kg. Średnica wału wynosi 20 cm, a długość korby 30 cm?
Beczkę o masie 150 kg należy podnieść na wysokość 1,2 m. Jaką siłą należy działać, aby wtoczyć ją po równi pochyłej o długości 3 m?
Dwaj bracia chcą zbudować huśtawkę. Mają mocną deskę o długości 2 m i okrągły pieniek. Ciężar jednego z braci wynosi 400 N, a drugiego 200 N. Gdzie powinni umieścić punkt podparcia, aby huśtawka była w równowadze?
Jaką siłą musi działać murarz, aby za pomocą bloczka ruchomego podnieść wiadro z cementem o masie 20 kg?
sprawdzenie wiedzy.